Vă prezentăm  alăturat maşina specială de executat găuri pentru cepuri rotunde marca  germană MAFELL cod DDF 40 !

Această maşină este special concepută pentru executarea găurilor pentru elementele de îmbinare tip cep convenţional (dibluri rotunde).

Este o noutate absolută în domeniul maşinilor electrice portabile, deoarece  sistemul Mafell DDF 40 este mult mai rapid ,mai precis şi   mai ieftin decât sistememele clasice de îmbinare cunoscute.

Maşina execută două găuri simultan şi este dotată cu o riglă gradată ,cu ajutorul căreia se pot poziţiona (centra) axele găurilor în funcţie de grosimea piesei prelucrate. Rigla se poate înclina de la 0 la 90(,deci se pot executa şi găuri perpendiculare la piesele cu cant înclinat.(ex. la 45().Poziţionarea faţă de margini  se face cu ajutorul a două ştifturi  de ghidare retractabile, aşezate de-o parte şi de alta a celor două burghie.

Pentru piesele mai late, care necesită mai multe gauri echidistante (32 mm), succesiunea de găuri se execută  rapid cu  ajutorul unei rigle- şablon speciale.

Maşina este dotată şi cu un cap revolver pt. fixarea rapida a 3 adâncimi de lucru diferite.

Caracteristici tehnice:

  - Adâncimea(cursa) max de găurire                        0 - 40 mm

  - Distanţa dintre găuri					        32 mm

  - Diametrul bucşei elastice de prindere burghiu	          8 mm

  - Diametrul min-max. al burghielor	         		  3 – 12 mm

  - Turaţia			                                8000 rot/min

  - Putere						                   900 W

  - Greutate						         2,8Kg

Maşina de găurit DDF40 Midi Max                 Preţ  742 EUR + TVA

Accessorii optionale:

Rigla sablon cu pas de 32 mm   si lungime 800 mm  pret 161 eur+tva

Rigla sablon cu pas de 32 mm   si lungime 1600 mm  pret 240eur+tva

Sistemul DD40 MidiMax care are în dotare:maşinaDD40G , 100 buc dibluri de ( 8 mm,două burghie de ( 8, mm,  covor antiderapant, bidonaş pt. adeziv , cheie de strângere si set distantiere

Asigurăm de pe stoc burghie de schimb

Sculele electrice profesionale marca Mafell corespund celor mai înalte standare de de calitate.

Asteptam cu interes răspunsul Dvs.

Cu stima,

George Namolosu

0749.203.585

# DuoDübler DDF40

Schnell und exakt: Eckverbindung stumpf oder auf Gehrung.

Arbeiten beim Treppenbau, in der Werkstatt oder auf Montageeinsätzen.

Schnell und günstig: Korpusherstellung mit dem DD40 und Dübel-Lehre.